Caractéristiques

- Alimentation par deux batteries Lipo 2S, de capacité identique de préférence, mais pas obligatoire.

- Régulateur de tension 6V 8A continu, 15A pointe pour alimentation de servos standard (Il existe un modèle sans régulateur pour servos HV)

- Interrupteur électronique 15A en continu

- Connexion sur 2 bornes Multiplex (fiche femelle fournie), capacité 35 Ampères

- Le branchement est conforme au standard Multiplex (3 bornes +, 3 bornes -)

- Visualisation de la présence tension de chaque batterie par Led verte

- 1 interrupteur de mise en route pour les deux batteries (peut être dédoublé si ‘on souhaite un interrupteur par batterie

- Sécurité positive (si la fiche 3 fils est enlevée, l’ensemble est en « MARCHE »

- Branchement indifférent, le rouge est toujours au milieu

Note : Si nécessaire, on peut brancher un servomoteur (5-6V) directement sur le récepteur.

# Text boxes

Branchement des fiches vers les  voies 1 à 8 du récepteur

Polarités indiqués à gauche des fiches

Branchement des servomoteurs

Polarités indiqués à gauche des fiches

Les N° correspondent aux voies du récepteur

Interrupteur de marche

NOTICE DE LA DOUBLE ALIMENTATION « ZIMMBOX V1- I-R »